## Slide 1
SYNAPSE
ループ・アーキテクチャ
積み上げる構造から、回り続ける構造へ
NV-2026 車両開発インテリジェンスポータル
社内説明資料 — 新アーキテクチャ概説
Notes: 旧4層構造(デジタルツイン/スレッド/ゲートウェイ/予測リスク)を、1つの回り続けるループとして再定義した。今日はその考え方を説明する。

## Slide 2
なぜ4層構造を見直すのか
クロスインダストリー再検証(F1・ゲーム開発・造船・医療機器ほか)で見えた3つの構造問題
「層」は止まった構造を想わせる
得られた結論はすべて動くプロセスだった。共通の呼び名も部品の分類も、一度決めて終わりではなく、合意し直され続ける。積層図では循環を表せない。
リスクは「自然に生まれ」ない
予測リスクを「統合の副産物」と置いた前提が崩れた。F1も医療機器も、予測と現実の差は専任の担当と測定プロセスが要ると教えている。
重いゲートは開発速度に合わない
少数の大きな関所で全部を一度に確定させる方式(製薬型)は、EV開発の反復速度と衝突する。確定のタイミングは項目ごとに違う。
結論: 4層を捨てるのではない。「積み重ねた4つの層」を「1つのループの中の4つの役割」に配置し直す。
Notes: 批判的再検証の要点は3つ。層という比喩の限界、リスク創発前提の破綻、製薬型ゲートの速度不適合。4層は廃止でなく再配置。

## Slide 3
発想の転換 : スタックからループへ
④ 予測リスク可視化
③ ゲートウェイ
② デジタルスレッド
① デジタルツイン
これまで : 4つの層を積む
観測
解釈
合意
共通図
答え合わせ
これから : 1つのループを回す
提案 → 合成 → 予測 → 答え合わせ → 更新 — この一巡を回し続けることが、開発情報を正しく保つ唯一の方法。
Notes: 左が旧スタック、右が新ループ。要素は増えるのではなく、静的な積層から動的な循環に置き直される。

## Slide 4
ループの全体像 — 5つの役割
SYNAPSE
予測開発ループ
1
観測
各部門の実データ
2
解釈
各部門の見方・モデル
3
合意の回し方
提案と受容の手続き
4
共通図
合意された呼び名・対応
5
答え合わせ
予測と現実の差を測る
循環の意味 : 各部門がデータを観測し、自部門の見方で解釈し、提案と受容で共通図を更新し、共通図が生む予測を現実と突き合わせ、その差が次の提案を生む。
Notes: 本日の中心スライド。5つの役割の平易な名前で覚えてもらう: 観測・解釈・合意の回し方・共通図・答え合わせ。技術文書ではo/z/wというCPC(集合的予測符号化)の記法に対応する。

## Slide 5
① 観測 — 部門のデータは部門のもの
CAD・試験結果・コスト実績・スタイリング意図 … すべての「測ったこと・決めたこと」の記録
連合方式(中央に吸い上げない)
各部門の正式データはその部門のシステムに残す。SYNAPSEは束ねるだけで、所有権を奪わない。所有権を奪う一元化は必ずExcelへの逃避を生む。
記録は追記のみ(あとから書き換えない)
予測に合わせて実測の記録を直す経路を、仕組みとして持たない。これが「予測に都合よく現実が歪む」事故を構造的に防ぐ。
履歴 = どの観測がどの合意を生んだか
旧「デジタルスレッド」の実体はここに移る。トレーサビリティとはループの監査証跡のこと。
観測の記録 (実測)
共通図 (合意・予測)
反映する
書き換え
禁止
✕
共通図から観測へは「新しい提案・指示」だけが戻る。記録そのものは触れない。
Notes: 連合方式(federated ASoT)とappend-onlyの2原則。特に後者は自己確証的ツイン(予測に合わせて記録が歪む)の構造的予防策。

## Slide 6
② 解釈 — 不一致を「診断」できるようにする
旧4層に居場所がなかった新要素。各部門のCAEモデル・経験則・ものの見方
部門どうしの意見が合わないとき、原因は必ず次の2つに分かれる :
観測のずれ
見ているデータが違う
同じ部品でも参照している試験・版・条件が異なる。
対処 : 観測を突き合わせ、参照先を揃える。
解釈のずれ
同じデータでも読み方が違う
評価モデルや経験則、重視する観点が部門で異なる。
対処 : モデル間の相関を確認する。確定期限までは複数の解釈の併存も正常。
原則 : 解釈モデルそのものは共有しない。共有するのは「その予測」だけ。
この原則により、解釈の中身が見えないサプライヤも「解釈が不透明な一部門」として同じ枠組みで扱える(情報境界の設計)。
Notes: z(解釈)の明示化が診断学を可能にする: o起因かz起因かで打ち手が変わる。サプライヤ境界も同じ語彙で扱える。

## Slide 7
③ 共通図 — アンカーの新しい居場所
全部門が合意した「呼び名と対応関係」の集合。3Dモデルはその表示の一つにすぎない
永続ID + 合成の規律
構想スケッチ→クラスA→量産CADと形が変わっても「同じ部位」を追える背骨。上書きは非破壊で、過去の状態に戻れる。
用語辞書・部品分類
係争語の共通定義、新規/流用/一部変更の分類と、その分類が決める検証範囲。
リスク重大度・受け渡し規約
乖離の深刻度の共通尺度と、部門間でデータを渡すときの変換ルール。
鮮度 : 共通図の各項目は「最後に現物で確かめてからの時間」で信頼度が下がる
新鮮
要注意
古い
時間の経過 →
現物確認が
信頼をリセット
デジタルの予測は毎日流れ続けるが、現物の確認は試作のたびにしか来ない。鮮度表示は「そろそろ現物で確かめるべき項目」を自動で教える。
Notes: wの中身3点+鮮度減衰。鮮度は現地現物の価値の定量化: 現物確認だけが減衰をリセットできる。

## Slide 8
④ 合意の回し方 — 根回しの見える化
旧「ゲートウェイ」の一般化 : 提案と受容の手続きを、頻度を変えて回す
提案
自部門のデータに基づいて呼び名・分類・対応を提案する
受容判定
受け手は「自部門のデータをどれだけうまく説明するか」で判断する
記録
すべての提案と受容をログに残す(誰が・何を・なぜ)
頻度 | 場 | 役割
毎日 | 軽い統合確認 | 壊れた組み合わせを翌日に持ち越さない(ゲーム開発流)
節目 | 集中レビュー(DR) | 多数の提案を一度に処理し、人の判断を集中投入する
フェーズ移行 | アンカーの再交渉 | 形が変わるとき「どれが同じ部位か」を手続きとして決める
随時 | 外部認証 | 型式認証など。審査を待つ間も下流の並行作業は止めない(造船流)
健全性のサイン : 提案役と受け手は交替制。受容率が常に100%(儀式化)や常に0%(膠着)に張り付いたら、仕組みが死んでいる合図。
Notes: これは根回しを廃止するのではなく、可視化して速くする道具。受容率分布はループ健全性の第一指標。

## Slide 9
⑤ 答え合わせ — 現地現物はループの一部になる
予測と現実の差(乖離)を、専任で測り続ける役割 — F1の相関管理に学ぶ
デジタルの予測
(CAE・シミュレーション)
物理の実測
(試作・実験・現物確認)
差を測る
次の提案へ
(共通図の見直し)
乖離の管理は「自然に生まれる出力」ではない。専任の担当・追跡表・測定の習慣が要る(F1・医療機器の共通結論)。
各部門の「過去の予測がどれだけ当たったか」を記録し、それが次の合意での発言の重みになる — 声の大きさではなくデータで。
現物確認は、デジタルツインの対立物ではなく、ループの観測ステップそのもの。共通図を正直に保つ唯一の情報源。
Notes: 文化的緊張の解消がこのスライドの核心: 現地現物はループの答え合わせに不可欠な観測ステップと位置づけ直される。予測的中率が合意の重みになる点も強調。

## Slide 10
ゲートの再定義 — 「焼きなまし」で答えを固める
ゲート = その項目の答えを一つに確定させる日。全項目一斉ではなく、項目ごとに
不可逆の期限
(金型発注・認証申請 など)
高温 : 複数案を併存させて検討
(トヨタ流セットベース)
冷却 : 期限が近づくほど絞り込む
確定
「大きなゲート少数」から「小さな確定を多数」へ。項目ごとに、それぞれの不可逆期限で確定する。
確定したあとの再検討は、なし崩しではなく正式な設計変更(コストの見える再加熱)として扱う。
流用部品とは「最初から確定済みで入ってくる項目」。一部変更とは「特定の軸だけ再加熱する」こと — 分類の意味がここで揃う。
Notes: 崩壊演算子=アニーリング。製薬型ゲート批判への最終回答: ゲートが悪いのではなく「全部を少数の点で一斉に潰す」のが悪い。セットベースとゲートはここで両立する。

## Slide 11
旧4層はどこへ行ったか
廃止ではなく再配置 — 積層の4層が、ループの4つの役割になる
旧4層(スタック) | ループでの役割 | 何が変わったか
① デジタルツイン(3D表示) | 共通図の「表示の一つ」 | 主役は永続IDと合意。3Dは見せ方であって本体ではない
② デジタルスレッド | 観測の履歴 + 合意のログ | 独立した層から、ループ全体の監査証跡へ
③ ゲートウェイ | 合意の回し方 + 確定の期日 | 少数の大ゲートから、項目ごとの小さな確定の集まりへ
④ 予測リスク可視化 | 答え合わせ(乖離の管理) | 「自然に生まれる出力」から「専任で測る仕事」へ
(旧構造に存在せず) | 解釈 — 各部門の見方 | 新設。不一致の原因診断(データ違い/読み方違い)が可能になる
2つの価値軸(A: 物体起点の操作性 / B: 部門横断の状態統合)は、共通図の表示とそれを保つ循環として、どちらも維持される。
Notes: 投資済み概念の継承を安心させるスライド。捨てるものはなく、居場所が変わる。価値軸A/Bも維持。

## Slide 12
導入ロードマップ — ループを少しずつ太くする
「層を順に建てる」のではなく「小さなループを完全に1周させてから、対象を広げる」
R1
用語ループ
2部門×約20の係争語で共通辞書を回す
R2
分類ループ
1サブシステムで新規/流用/一部変更の合意を回す
R3
幾何ループ
1部品群でフェーズ移行のID対応を交渉で決める
R4
乖離ループ
1領域(例:航続予測)で答え合わせと的中率記録を回す
R5
全体ループ
全部門・車両プログラムの節目に接続して回す
周回を重ねるごとに忠実度が上がる →
各周回に合否基準を置く : 例 R1 = 委員会方式より下流の手戻りを減らせるか / R4 = 部門ごとに30件以上の予測-実測ペアが貯まってから重み付けを開始。基準を満たさなければ次の周回に進まない。
Notes: 成熟スパイラル=経営層への段階投資言語。デジタルモデル→シャドー→ツインの成熟度は、R1-R3がシャドー、R4以降が統治されたツインに対応。

## Slide 13
SYNAPSEは、クルマの「共通の絵」を
正直に保ち続ける仕組み。
全部門が提案し、提案はデータで検証され、予測は必ず現物と突き合わされる。
受容率の分布
常に100%/0%は形骸化のサイン
共通図の鮮度
重要項目が現物確認から離れすぎていないか
確定日の時間厳守
期限に間に合わない確定は旧来の失敗の再来
ループは完成していても「止まって」いることがある — 見るべきは構造ではなく、回っているかどうか。
次のアクション : 第1周回(用語ループ)PoCの計画着手
Notes: 締め: ワンライン・ピッチ+健全性3指標+次アクション(R1 PoC)。質疑では旧4層との対応表(S11)に戻ると答えやすい。